## Slide 1: Controllo con interazione col terreno di un robot esapode
Confronto misurato di tre controllori su un impianto di simulazione condiviso
Eros Cribello · Andrea Russo
Field and Service Robotics — A.A. 2025/2026
Università degli Studi di Napoli Federico II
C1
C2
C3
Notes: [0:20] Presentazione: chi siamo, corso. Il lavoro confronta tre controllori per l'esapode PhantomX sullo stesso impianto Simscape.

## Slide 2: La piattaforma e il lavoro di riferimento
PhantomX AX Metal Mark II: 18 servo Dynamixel AX-12A, tre per zampa
Nessun sensore di forza ai piedi, nessuna IMU
Unica retroazione: posizione e stima di carico di ciascun servo
Arrigoni et al., Robotics 2024
Il contatto piede–terreno si rileva dalla sola coppia: misurata contro prevista dalla dinamica inversa. La rilevazione adatta l'altezza comandata del piede.
contatto = OR_j ( |τ_mis − τ_att| > σ_j )
La nostra domanda: quanto costa il meccanismo dove non c'è terreno da scoprire?
Notes: [0:50] Hardware senza sensori di forza: tutto passa dalla coppia dei servo. Il paper mostra che la ricerca del terreno aiuta su terreno non modellato, ma non dice quanto costa dove il terreno è già noto. È la domanda da cui partiamo.

## Slide 3: Il robot in Simscape Multibody
IMMAGINE
phantomx.png
come nel report
25 corpi rigidi, 18 giunti rotoidali comandati in posizione, 6 contatti sferici ai piedi
Notes: [0:30] Il modello viene dall'URDF pubblico. I giunti sono comandati in posizione, quindi la coppia è una reazione. Contatto a penalità con attrito di Coulomb, penetrazione statica 4.3 mm.

## Slide 4: Tre controllori, un meccanismo alla volta
C1
Tripode ad anello aperto
sim_zero
Traiettorie dei piedi dai parametri d'andatura, cinematica inversa per zampa, giunti in posizione. Nessuna retroazione.
C2
C1 + ricerca del terreno
sim_zero
Se il piede ha raggiunto la quota d'appoggio ma la flag è bassa, continua a scendere finché il residuo di coppia supera la soglia.
C3
C2 + anello d'assetto
sim_attitude
Due PI discreti su beccheggio (P=10, I=1) e rollio (P=5, I=0.5); uscite distribuite sui sei piedi come Δz additivo.
ricerca_terreno → z_i → Σ(+Δz_i) → Saturation → Rate Limiter → zampa
Δz = x·u_θ + y·u_φ C1→C2 isola la ricerca del terreno · C2→C3 isola l'anello d'assetto
Notes: [0:50] Ogni controllore aggiunge un solo meccanismo al precedente, sullo stesso modello, terreno e generatore d'andatura. Quindi ogni confronto fra adiacenti ha una sola causa. In C3 la quota del piede è la somma della ricerca del terreno e della correzione d'assetto.

## Slide 5: Andatura e sette task
Parametri d'andatura
S = 0.06 m
passo
H = 0.05 m
altezza
T = 1.0 s
periodo
β = 0.50
fattore di servizio
Fr = v²/(g·h) = 0.0095: marcia quasi-statica, v = 0.12 m/s
ID | Task | Che cosa sollecita
T2 | piano, sweep di velocità | riferimento e inviluppo in velocità
T3 | percorso in curva | imbardata 0.1 rad/s
T4 | rampa 8° | assetto del corpo contro terreno
T4D | dosso 8°/8° | salita e discesa
T5 | ostacolo singolo | gradino non modellato, 32.8 mm
T6 | sette ostacoli | quattro a tutta larghezza, tre laterali
T7 | impulso laterale | dall'1% al 1600% del nominale
Notes: [0:40] Tre parametri su cinque sono fissati da vincoli misurati, il periodo discende da passo e velocità. Froude 0.0095: la marcia è quasi-statica, il che giustifica l'ipotesi di stabilità statica del tripode. I sette task vanno dal piano agli ostacoli all'impulso laterale.

## Slide 6: Difetto 1: le inerzie dell'URDF
r = 1.79 m
raggio d'inerzia dichiarato per un tronco largo 25 cm
24 / 24
membri con inerzia identica, allo stesso decimale
45° → 15°
beccheggio di C1 su terreno accidentato, prima e dopo ÷10³
Firma di un export CAD con le masse in grammi: dividendo per 10³ tutto torna fisicamente plausibile.
Notes: [0:40] Le inerzie dichiarate collocano la massa del tronco a 1.79 m dal centro, per un tronco largo 25 cm. Tutti i 24 membri hanno la stessa inerzia. Dividendo per mille torna tutto plausibile: export CAD in grammi. Effetto sul beccheggio: da 45 a 15 gradi.

## Slide 7: Difetto 2: il rilevatore di contatto
 | stimatore disallineato | allineato
errore della flag in appoggio | 7.0% | 0.6%
errore di una flag sempre alta | 7.0% | 3.2%
la flag porta informazione? | no | sì
voli senza reset della ricerca | 20/60 | 2/60
Nuova soglia
[0.04, 0.1, 0.1] → [0.385, 0.136, 0.105]
La coxa non riceve coppia dal contatto verticale: la sua soglia viene disattivata, la flag diventa un OR su due giunti.
Con lo stimatore disallineato la flag restava alta per oltre il 95% del volo.
Inoltre: soglia della coxa disattivata ([0.385, 0.136, 0.105]); limitatore a ±0.4 m/s e saturazione su tutti i controllori.
Notes: [0:50] Avevamo corretto le inerzie solo nel robot simulato: lo stimatore di coppia descriveva ancora l'altro robot. Una flag sempre alta sbagliava quanto la nostra, quindi la nostra non portava informazione. Dopo l'allineamento l'errore scende allo 0.6%. Poi abbiamo disattivato la soglia della coxa.

## Slide 8: Quando una differenza è un risultato
1
Tre run per controllore
z0 nominale ±0.2 mm, su quattro task
2
Fascia di variabilità
max − min della metrica fra le tre run
3
Regola del 3×
differenza ≥ 3 × la fascia peggiore dei due
|M_A − M_B| ≥ 3 · max( fascia_A , fascia_B )
Sopra la soglia: differenza valida, in grassetto nelle tabelle
Sotto: non concludente (n.c.), non si attribuisce al controllore
Notes: [0:50] In simulazione tutto è deterministico, ma una combinazione fortunata di istanti d'impatto può favorire un controllore. Perturbiamo la profondità d'appoggio di 0.2 mm, misuriamo quanto oscilla ogni metrica e dichiariamo una differenza solo se è almeno tre volte quella oscillazione.

## Slide 9: Piano (T2): la ricerca del terreno ha un costo
 | C1 | C2 | C3 | C1→C2 | C2→C3
beccheggio max [deg] | 0.514 | 1.95 | 0.356 | +279% (16.3) | −82% (18.1)
rollio max [deg] | 0.206 | 0.280 | 0.205 | +36% (n.c.) | −27% (n.c.)
costo di trasporto | 0.888 | 0.865 | 1.11 | −3% (n.c.) | +28% (27.7)
energia [J] | 18.6 | 18.2 | 23.3 | −2% (n.c.) | +28% (28.4)
coppia RMS [N·m] | 0.400 | 0.403 | 0.372 | +1% (n.c.) | −8% (8.0)
coppia di picco [N·m] | 1.87 | 2.02 | 2.23 | +8% (n.c.) | +11% (n.c.)
velocità media [m/s] | 0.135 | 0.136 | 0.135 | +1% (6.9) | −0% (n.c.)
Fra parentesi il rapporto sulla fascia di variabilità; in grassetto i verdetti validi (≥ 3×), in grigio i non concludenti.
Il meccanismo continua a lavorare dove non c'è nulla da trovare, e il corpo lo paga.
Notes: [0:50] Su un terreno identico a quello che il generatore si aspetta, la ricerca peggiora il beccheggio di quasi quattro volte, senza guadagni di energia. L'anello d'assetto lo riduce dell'82%, ma consuma il 28% di energia in più.

## Slide 10: Inviluppo in velocità (T2)
fattore | rimbalzo [mm] | 
0.50 | 28.5 | fallisce
1.00 | 2.9 | nominale
1.20 | 3.0 | ultima stabile
1.50 | 32.4 | fallisce
2.00 | 58.9 | arretra
C1, soglia 10 mm dichiarata prima dello sweep
IMMAGINE
inviluppo_en.pdf
Rimbalzo e frazione del task contro il fattore di velocità
Notes: [0:40] Sweep di cinque fattori, giudicato sul rimbalzo del corpo con soglia 10 mm decisa prima. L'andatura ad anello aperto è stabile fra 1 e 1.2 volte la velocità nominale; a 2 volte il robot arretra.

## Slide 11: Curva (T3): stesso quadro, differenze più nette
 | C1 | C2 | C3 | C1→C2 | C2→C3
beccheggio max [deg] | 0.579 | 1.85 | 0.392 | +219% (40.0) | −79% (45.9)
rollio max [deg] | 0.224 | 0.351 | 0.210 | +57% (4.6) | −40% (5.1)
costo di trasporto | 0.970 | 0.951 | 1.22 | −2% (3.6) | +28% (24.3)
energia [J] | 30.3 | 29.5 | 37.8 | −3% (6.4) | +28% (22.5)
coppia RMS [N·m] | 0.398 | 0.389 | 0.376 | −2% (7.0) | −3% (7.3)
coppia di picco [N·m] | 1.91 | 2.11 | 2.43 | +10% (n.c.) | +15% (n.c.)
Fra parentesi il rapporto sulla fascia di variabilità; in grassetto i verdetti validi (≥ 3×), in grigio i non concludenti.
Notes: [0:40] In curva quasi tutte le differenze superano la soglia. La ricerca peggiora l'assetto ma risparmia il 2-3% di energia; l'anello d'assetto riporta l'assetto giù e costa il 28%.

## Slide 12: Curva (T3): stesso percorso per i tre controllori
IMMAGINE
curva_en.pdf
Traiettoria nel piano con imbardata +0.1 rad/s
Le differenze riguardano l'assetto, non il percorso. Attenzione: assi a scale diverse.
Notes: [0:25] Le tre traiettorie si sovrappongono: il comando di imbardata viene seguito allo stesso modo. Le scale degli assi sono diverse, quindi lo scostamento laterale sembra più grande di quanto sia.

## Slide 13: Discontinuità (T4D, T5): qui la ricerca ripaga
 | C1 | C2 | C3 | C1→C2 | C2→C3
T4D — dosso 8°/8° |  |  |  |  | 
beccheggio max [deg] | 8.65 | 10.4 | 1.98 | +21% (19.8) | −81% (93.8)
rollio max [deg] | 2.12 | 1.49 | 0.611 | −30% (6.4) | −59% (7.6)
costo di trasporto | 1.12 | 1.04 | 1.45 | −7% (5.1) | +40% (16.8)
energia [J] | 64.1 | 59.9 | 83.6 | −7% (3.5) | +40% (18.8)
T5 — ostacolo singolo |  |  |  |  | 
beccheggio max [deg] | 7.56 | 6.41 | 1.73 | −15% (16.4) | −73% (19.8)
rollio max [deg] | 4.49 | 2.31 | 1.13 | −49% (n.c.) | −51% (n.c.)
costo di trasporto | 1.20 | 1.08 | 1.40 | −10% (5.2) | +30% (17.1)
energia [J] | 48.1 | 44.3 | 57.5 | −8% (3.6) | +30% (17.2)
Fra parentesi il rapporto sulla fascia di variabilità; in grassetto i verdetti validi (≥ 3×), in grigio i non concludenti. Righe complete nel report (Tab. T4D/T5).
Notes: [0:50] Su dosso e ostacolo la ricerca riduce energia e costo di trasporto, e il rollio sul dosso. È il risultato del paper. Eccezione: sul dosso il beccheggio di C2 peggiora del 21%, perché il corpo segue il gradiente. L'anello d'assetto riduce il beccheggio dell'81% e del 73%.

## Slide 14: Ostacolo singolo (T5): il beccheggio
IMMAGINE
ostacolo_en.pdf
Beccheggio durante il superamento; in grigio la finestra sull'ostacolo
C1 e C2 oscillano di diversi gradi sul gradino; C3 resta entro circa un grado (−73%).
Notes: [0:30] Fuori dalla finestra grigia le curve oscillano col passo. Dentro, C1 e C2 alzano il muso quando salgono le zampe anteriori e lo abbassano con le posteriori. C3 resta piatto.

## Slide 15: Ostacolo singolo (T5) in simulazione
▶ VIDEO
T5: C1 e C3 affiancati, vista laterale
Notes: [0:30] Video: confrontare l'inclinazione del tronco di C1 e C3 mentre salgono sul gradino.

## Slide 16: Rampa (T4): due comportamenti diversi
 | C1 | C2 | C3
assetto del corpo − angolo rampa [deg] | 0.106 | 0.259 | −7.54
beccheggio picco-picco sulla rampa [deg] | 0.994 | 1.97 | 0.839
rollio sulla rampa [deg] | 0.662 | 0.563 | 0.314
costo di trasporto | 1.15 | 1.09 | 1.58
salita riuscita | sì | sì | sì
C1 e C2
Allineano il tronco alla rampa, entro pochi decimi di grado
C3
Tiene il tronco orizzontale, entro 0.5°: è ciò per cui è costruito un anello a riferimento nullo
Prezzo: +45% di costo di trasporto rispetto a C2
Notes: [0:40] Sulla rampa la fascia non è misurata, quindi niente verdetti, ma la differenza è qualitativa. C1 e C2 restano paralleli alla rampa; C3 tiene il tronco orizzontale, che è il suo obiettivo. Costa il 45% di costo di trasporto.

## Slide 17: Rampa (T4): inclinazione del corpo
IMMAGINE
rampa_en.png
Linea tratteggiata a 8° = pendenza della rampa
C1 e C2 salgono fino a 8° e restano paralleli al terreno; C3 si ferma sotto 1.5°.
Notes: [0:25] I primi 4.5 s sono in piano. Poi C1 e C2 si adagiano sulla pendenza, C3 tiene il tronco orizzontale. Il dente di sega è l'oscillazione del passo.

## Slide 18: Rampa (T4) in simulazione
▶ VIDEO
T4: C2 e C3 affiancati, vista laterale
Notes: [0:25] Video: C2 parallelo alla rampa, C3 orizzontale.

## Slide 19: Percorso a ostacoli (T6): l'anello d'assetto rende di più
 | C1 | C2 | C3
ostacoli attraversati (su 7) | 7 | 7 | 7
avanzamento [m] | 3.65 | 3.68 | 3.72
deriva laterale max [m] | 0.067 | 0.104 | 0.058
rollio max [deg] | 9.44 | 10.0 | 2.78
beccheggio max [deg] | 14.7 | 13.6 | 4.44
coppia di picco [N·m] | 7.51 | 7.97 | 4.18
ribaltamenti | 0 | 0 | 0
percorso concluso con margine | no | no | sì
−72% / −67%
rollio / beccheggio di C3 rispetto a C2
−48%
coppia di picco di C3 rispetto a C2
Deriva sotto la soglia di 0.183 m per tutti: i tre incontrano gli stessi ostacoli.
Tutti attraversano i sette ostacoli; solo C3 conclude con un ciclo di margine.
Notes: [0:50] Tutti e tre attraversano i sette ostacoli senza ribaltarsi, e la deriva resta sotto la soglia oltre la quale un ostacolo sarebbe aggirato. C3 riduce rollio e beccheggio di circa il 70% e quasi dimezza la coppia di picco. Solo C3 completa il percorso con un ciclo d'andatura di margine.

## Slide 20: Percorso a ostacoli (T6) in simulazione
▶ VIDEO
T6 percorso a ostacoli, 30 s: C1, C2 e C3
Notes: [0:35] Video del percorso completo: notare il rollio di C1 e C2 sugli ostacoli laterali e la stabilità del tronco di C3.

## Slide 21: Impulso laterale (T7): un limite comune
 | C1 | C2 | C3
deviazione residua, 1× [mm] | 1.34 | 6.04 | 0.164
deviazione residua, 16× [mm] | 393 | 400 | 392
recupera a 16× | no | no | no
A 16× nessuno dei tre recupera: le curve coincidono entro il 2%. Né la ricerca né l'assetto agiscono su questo disturbo.
IMMAGINE
impulso_en.pdf
Deviazione massima contro impulso (ascissa logaritmica)
Notes: [0:40] All'impulso grande nessuno dei tre recupera: le curve coincidono entro il 2%. Né la ricerca né l'assetto agiscono su questo disturbo: è la lacuna più chiara per un controllore futuro.

## Slide 22: Fattibilità sugli AX-12A reali
 | RMS / stallo |  |  | picco / stallo |  |  | campioni oltre lo stallo |  | 
task | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3
T2 | 46% | 44% | 39% | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.40% | 0.45% | 0.38%
T3 | 46% | 42% | 39% | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.50% | 0.40% | 0.43%
T4 | 44% | 44% | 45% | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 0.39% | 0.49% | 0.48%
T4D | 42% | 42% | 39% | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 0.45% | 0.41% | 0.49%
T5 | 45% | 44% | 40% | 3.0 | 5.6 | 2.7 | 0.61% | 0.50% | 0.51%
T6 | 42% | 43% | 42% | 5.0 | 4.9 | 2.8 | 0.91% | 0.67% | 0.81%
T7 | 46% | 44% | 39% | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.41% | 0.45% | 0.38%
Stallo 1.5 N·m, raccomandato un quinto: la marcia sta a 2.3× il raccomandato, i picchi d'urto fino a 5× lo stallo.
Notes: [0:45] La simulazione concede qualunque coppia; qui misuriamo quanto chiede ciascun controllore. La marcia sta al 39-46% dello stallo, 2.3 volte il quinto raccomandato dal costruttore. I picchi d'urto superano lo stallo, fino a 5 volte, ma su meno dell'1% dei campioni.

## Slide 23: Coppia richiesta contro i limiti dell'AX-12A
IMMAGINE
fattibilita.png
Coppia efficace e di picco per task e controllore
Due regimi: la marcia sotto lo stallo ma sopra il raccomandato; i picchi oltre lo stallo agli urti.
Notes: [0:25] Stessa informazione della tabella, in forma grafica: le barre di coppia efficace stanno sotto lo stallo, i picchi lo superano solo agli impatti.

## Slide 24: Trasporto di un carico: C2P contro C3P
Cubo da 1 kg libero su un vassoio da 0.1 kg: +69% della massa
C3P = C3 con il carico; C2P = C3P con i guadagni PI a zero
Il pacco deve restare entro 50 mm, il gioco del vassoio
Criterio, dichiarato prima delle run
1. Task completato: nessun ribaltamento, deriva entro soglia, percorso attraversato per intero
2. Pacco sul vassoio: spostamento massimo < 50 mm (gioco); sotto 20 mm è fermo
Notes: [0:40] Finora l'assetto era solo un numero da minimizzare. Mettendo un carico libero sul robot diventa un requisito. Per capire se il carico ha bisogno dell'anello d'assetto confrontiamo C3P con C2P: stesso modello, stesso pacco, anello spento.

## Slide 25: C2P contro C3P: stessa locomozione, pacco diverso
 | T4 — rampa |  | T4D — dosso |  | T6 — ostacoli | 
 | C2P | C3P | C2P | C3P | C2P | C3P
distanza percorsa [m] | 2.39 | 2.35 | 3.70 | 3.71 | 3.67 | 3.72
beccheggio max [deg] | 12.60 | 1.33 | 12.15 | 1.68 | 12.77 | 3.53
rollio max [deg] | 1.00 | 0.44 | 1.47 | 0.45 | 11.13 | 2.07
coppia RMS, giunto peggiore [N·m] | 0.963 | 1.004 | 1.028 | 0.956 | 0.999 | 0.989
spostamento max del pacco [mm] | — | 19 | — | 14 | — | 20
esito del pacco | caduto | resta | al limite | resta | al limite | resta
Stessa locomozione (distanza entro il 2%, stessa coppia): cambia solo il destino del pacco.
Notes: [0:50] Finora l'assetto era solo un numero da minimizzare. Con un carico libero diventa un requisito. Spegnendo l'anello il robot completa comunque i percorsi con la stessa coppia, ma il pacco supera il gioco entro i primi nove secondi.

## Slide 26: Il pacco sulla rampa (T4)
IMMAGINE
pacco_T4_en.png
Spostamento del pacco dal riferimento; fascia grigia oltre il gioco di 50 mm
C2P supera il gioco a 8.4 s e non rientra: il cubo cade. C3P resta sotto 20 mm.
Notes: [0:30] Sulla rampa la caduta è netta: oltrepassata la soglia, il cubo lascia il robot. Con l'anello acceso resta fermo sul vassoio.

## Slide 27: Il pacco sul percorso a ostacoli (T6)
IMMAGINE
pacco_T6_en.png
Stessa misura, fino al bordo del pavimento
C2P esce e rientra cinque volte e chiude a 91 mm: non consegnato. C3P non raggiunge mai la soglia.
Notes: [0:30] Qui non c'è una caduta netta: il cubo sbatte avanti e indietro ben oltre i limiti del vassoio. Per il criterio resta comunque non consegnato.

## Slide 28: Il trasporto in simulazione
▶ VIDEO
T4 con pacco: C2P e C3P affiancati
Dodici gradi di beccheggio bastano a far camminare il cubo fino al bordo.
Notes: [0:35] Video: stesso percorso, stesso pacco. A sinistra senza anello d'assetto il cubo scivola e cade, a destra resta sul vassoio. L'anello d'assetto non migliora il trasporto, lo rende possibile.

## Slide 29: Stabilità: lo ZMP conferma l'ipotesi statica
IMMAGINE
zmp_en.png
Margine di stabilità di C2 in piano, 10 cicli
0
campioni con margine negativo
0.115 m
margine mediano, contro 0.118 m previsti dalla geometria
90%
del tempo con margine calcolabile
Non calcolabile = meno di tre piedi sopra Fmin = 2 N, solo al cambio di tripode: limite della misura, non perdita d'appoggio.
Notes: [0:55] Il tripode è costruito su un'ipotesi statica. Con Froude 0.0095 lo ZMP coincide con la proiezione del baricentro, quindi misurarlo verifica l'ipotesi anche con il robot in movimento. Margine mai negativo, mediana sulla previsione geometrica. I buchi sono istanti con meno di tre piedi sopra 2 N, solo al cambio di tripode. Il rumore viene dalle forze di contatto non filtrate.

## Slide 30
Conclusioni
Ricerca del terreno
Costo sul terreno noto (beccheggio +219–279%), vantaggio sulle discontinuità (costo di trasporto −7/−10%).
Anello d'assetto
Beccheggio −73/−82% su ogni task, +28–40% di energia. Con un carico, rende possibile il trasporto.
Limiti
Impulso laterale non recuperato da nessuno; sui servo reali coppie oltre il carico raccomandato.
Grazie per l'attenzione
Notes: [0:40] Tre messaggi: la ricerca del terreno ha un costo misurabile dove non serve; l'anello d'assetto è ciò che rende il robot utile per trasportare; resta aperto il recupero da disturbi laterali.